## Slide 1: Lösen eines realistischen flexiblen Job Shop Scheduling Problems mit diversen Quantum Computing Ansätzen
Quantum Computing Programming at QAR Lab
Marktplatz
15.07.2021
TRUMPF und JSSP
QUBO Formulierung
Komplexität und Pruning
Q&A und Ausblick
Gate Model
Annealing

## Slide 2: TRUMPF’s Problemstellung – Übersicht
j Jobs mit o Operationen auf m Maschinen zum Zeitpunkt t mit Due Date d
Ziel: Minimisierung der gesamt Verspätungsminuten über alle Jobs
Input von Trumpf: JobNo., TeilNo., BiegeLinien, Schweißpunkte, Lackierzeit, DueDate
Array: [(0, 0, 8, 7, 7, 319), (0, 1, 2, 0, 5, 319), (1, 0, 3, 3, 8, 377)…]
Biegen – M0, M1, M2
Schweißen – M3, M4
Lackieren – M5

## Slide 3: JSSP Kategorien und Komplexität
JSSP
  Zuweisung von Operationen, zugehörig zu einem Set von Jobs, auf ein Set von Maschinen in einer minimalen Makespan.
  Operationen können in Operationstypen gegliedert werden
  Jedem Operationstyp steht eine entsprechende Maschine zur Verfügung
Flexible JSSP
  Mindestens einem Operationstyp stehen mehr als eine Maschine zur Verfügung -> Scheduling und Assignment Problem

## Slide 4: Komplexität und Tupel-Darstellung
Problem:
Trumpf’s Beispiel Orderliste ->
Mehr als 1 Mio. Variablen ->
Pruning vonnöten
O
Biegen
Schweißen
Lackieren
M
Biege-Maschine 1
Biege-Maschine 2
Biege-Maschine 3
Schweiß-Maschine 1
Schweiß-Maschine 2
Lackier-Maschine 1
T
1
2
…
…
…
…
…
2000

## Slide 5: Kombinatorisches Pruning
Wir entfernen alle „unmöglichen“ Variablen. z.B.:
X j, p, o, m, t := X0. 0. 2, 1, 5
-> M1 (Biege-Maschine) ist nicht in dem Set O2 (Schweißen)
-> entfernen

## Slide 6: Logisches Pruning (Heads and Tails)
-- (Venturelli et al)
Für jede Operation muss Zeit für vorgehende and nachfolgende Operationen berücksichtigt werden, daher können wir nun
z.B., Lackieren zur Zeit t = 0 entfernen, sofern wir zuvor Biegen und / oder Schweißen müssen.
Also haben wir alle Variablen, wo:
, wobei P die Summe der Ausführungszeiten aller Operationen vor der betrachteten ist.
, wobei S die Summe der Ausführungszeiten aller Operationen nach der betrachteten ist. (Kurowski et al)

## Slide 7: Zeit Modulo Pruning
Die Bearbeitungszeit aller Operationstypen ist verschieden
Biegen = mod 20sek | Schweißen = mod 30sek | Lackieren = mod 60sek | = mod 10sek
Ansatz: Aufrunden des Zeitschritts auf kleinstes gemeinsames Vielfaches (30s) mit kleiner Ungenauigkeit (10sec) bringt uns von ≈ 2000 Zeitschritten zu ≈ 670.
Praktischer Nutzen in der Businesswelt: Ungenauigkeiten können als Zeitpolster genutzt wird.
13 Zeitschritte à 20 sek Biegen
1
2
3
4
6
8
10
5
7
9
11
12
13
9 Zeitschritte à 30 sek Schweißen
1
2
3
4
6
8
5
7
9
10 sek Zeitschritte
30 sek Zeitschritte
≈

## Slide 8: Mathematische Formulierung des JSSP: Constraints und Kostenfunktion

## Slide 9: Mathematische Formulierung des JSSP: Constraints und Kostenfunktion

## Slide 10: Mathematische Formulierung des JSSP: Constraints und Kostenfunktion

## Slide 11: Mathematische Formulierung des JSSP: Constraints und Kostenfunktion

## Slide 12: Parameter und finale QUBO
Finale QUBO:
𝛼 𝛼 𝛼 𝛼 𝛼
β
β
β
β
β
β
β
β
𝜸
𝜸
𝜸
𝜸
𝜸
𝜸
𝜸
𝜸
𝜸
𝜸
𝛼 𝛼 𝛼 𝛼
𝛼 𝛼 𝛼
𝛼 𝛼
𝛼
𝛼 𝛼 𝛼
𝛼 𝛼
𝛼
𝛼 𝛼 𝛼 𝛼 𝛼
𝛼 𝛼 𝛼 𝛼
𝛼 𝛼 𝛼
𝛼 𝛼
𝛼
𝛼 𝛼 𝛼 𝛼 𝛼 𝛼 𝛼 𝛼 𝛼
𝛼 𝛼 𝛼 𝛼 𝛼 𝛼 𝛼 𝛼
𝛼 𝛼 𝛼 𝛼 𝛼 𝛼 𝛼
𝛼 𝛼 𝛼 𝛼 𝛼 𝛼
𝛼 und 𝛾 als harte Constraints
𝛽 - weiche Constraints
Die Kostenfunktion muss mit 𝛿 so gewählt werden, dass sie die Constraints nicht überlagert, gleichzeitig aber Verspätungen bestraft. Die Parameter wurden mit automatischer Verifikation und Random Walk in ihrem Umfeld als stabil bewiesen.

## Slide 13: Vorgehen
Randomisierte und auf feste Komplexitäten reduzierte Job Sets zur besseren Vergleichbarkeit
Ausführung auf generischen, klassischen, simulierten und Echten Quanten-Computern
QGM: JobSet 10 QA: JobSet 10 bis 5000
5
10
20
50
100
500
1000
5000

## Slide 14: Quantum Annealing
Übersicht der Solver
  Klassisch: pyschedule, QBSolv
  Simuliert: D-Wave Neal
  QPU: D-Wave Advantage, Fujitsu DAU
  Hybrid: D-Wave + QBSolv, D-Wave Leap
Hardware Vergleich der QPUs
  D-Wave Advantage > 5.000 Qubits; Anzahl der Koppler pro Qubit liegt bei 15.
  Pegasus-Einheitszelle: 48 Hälften von Qubits mit internen, externen und ungeraden Kopplern
  Fujitsu DAU Version 2: 8.192 Bits und 64-Bit Abstufungen

## Slide 15: Annealing – Übersicht der Ergebnisse
1: Anomalie wird später genauer erklärt
2: Aufgrund von mangelnder Zeit pro (Gratis) Account leider nicht möglich
Solver \ Komplexität: | 10 | 20 | 50 | 100 | 500 | 1000 | 5000
pyschedule | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 𝖷
QBSolv | 100% | 100% | 100% | 62.5%1 | 100% | 8.0% | 5.0%
D-Wave Neal | 82.4% | 79.2% | 56.2% | 1.6% | 0.6% | 0.2% | 𝖷
D-Wave QPU | 26.6% | 1.8% | 0.3% | 0.2% | 𝖷 | 𝖷 | 𝖷
Fujitsu QPU | 99.5% | 31.1% | 4.4% | 1.3% | 0.9% | 𝖷 | 𝖷
Hybrid: QBSolv + D-Wave | 100% | 100% | 100% | 73.2% | 52% | 45% | 100%2
Hybrid: D-Wave Leap | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓

## Slide 16: Ergebnisse je Komplexitätsklasse

## Slide 17: Streuung der QPUs

## Slide 18: Key Takeaways der D-Wave Parameter
Embeddings
Chain Strength
Annealing Time
Annealing Schedule
Gute Embeddings hatten den größten Einfluss auf die Ergebnisse
minorminer konnte nur für <500 Embeddings berechnen – lokal und remote
Selbst mit guten gespeicherten Embeddings schwankten die Ergebnisse stark

## Slide 19: Key Takeaways der D-Wave Parameter
Embeddings
Chain Strength
Annealing Time
Annealing Schedule
max(QUBO) – empfohlener Startwert – hatte stetige, mäßige Resultate
Scaled (skaliert zur größten Bias) hatte die schlechtesten Ergebnisse
Beste Resultate: torque compensation um Chain Breaks zu verringern

## Slide 20: Key Takeaways der D-Wave Parameter
Embeddings
Chain Strength
Annealing Time
Annealing Schedule
Annealing Time sollte mit Problemgröße wachsen
Aber: Mit zunehmender Komplexität näherten sich die Ergebnisse der Normalverteilung
Letztendlich Default Annealing Time (20 mu s) ausreichend

## Slide 21: Key Takeaways der D-Wave Parameter
Embeddings
Chain Strength
Annealing Time
Annealing Schedule
Quench, Pause , Quench and Pause / Reverse Annealing (mit jeglichen Parameter Kombinationen)
Mit besten Parametern lediglich den zuvor besten Resultaten angenähert
Auch Streuung wurde nicht verbessert

## Slide 22: Hybrider Ansatz mit Leap und QBSolv
Jedes Jobset konnte mit D-Wave Leap gelöst und verifiziert werden
Jedoch kaum Informationen über den/die verwendeten Decomposer
QBSolv konnte jedes JobSet lösen, aber die BKS (%) sinken mit zunehmender Komplexität
Classical computing
Kommentare
Dekomposition
QUBO Problem
Hybride Lösung
Lösung

## Slide 23: Hybrider Ansatz mit Leap und QBSolv
Jedes Jobset konnte mit D-Wave Leap gelöst und verifiziert werden
Jedoch kaum Informationen über den/die verwendeten Decomposer
Qbsolv konnte jedes JobSet lösen, aber die BKS (%) sinken mit zunehmender Komplexität
Außerdem ist Qbsolv als Decomposer mit der Sub-QUBO Größe abhängig von der Struktur des Problems
Hier: Set A vs Set B hat merkbar unterschiedliche Ergebnisse in Abhängigkeit der Sub QUBO Größe
Set A hat einen sehr langen Paint Job der sich schlecht in kleinere Sub-Probleme unterteilen lässt
Kommentare

## Slide 24: Quantum Gate Model - Struktur
Qubo -> Qubo Dict -> Ising -> lin und quad Teil -> jeweils mit Pauli Gates versehen -> Kosten- und Mixer-Ham. erstellen -> optimizer wählen -> (pennylane) Expvalcost -> (beta, gamma (vor-)optimieren ->) Circuit erstellen -> Ergebniswahrscheinlichkeiten für alle Belegungen herauslesen
QUBO-Matrix
QUBO-Dict.
{{0, 1} = 1,..}
Linear part
Quadratic part
Ising-Matrix
Pauli-Gate
Infused
Cost Hamiltonian
Mixer Hamiltonian
QGM-Circuit
Results

## Slide 25: Quantum Gate Model Circuits
Jobset = [(0, 0, 0, 0, 0.5, 0.5), (1, 0, 0, 0, 0.5, 1)]

## Slide 26: Qulacs-Simulator Ergebnisse
nicht optimisierte Startparameter
[[0.5, 0.5], [0.5, 0.5]]
voroptimisierte Startparameter
[[0.46665486015842306, 0.3972119182173885], [0.2740545178424591, 0.770088265773112]]

## Slide 27: Gate Model (non-opt)
Qulacs
IBMQ
Rigetti

## Slide 28: Gate Model (pre-opt)
Qulacs
IBMQ

## Slide 29: Vergleich QA und QGM

## Slide 30: Ausblick und Vergleich der Rechner
Gate Model – 2050
Quantum Annealing – 2040
Schneller Zugang zu Hybriden Ansätzen (Leap)
Stabilere Nutzung / Weniger Fehler
Mehr Qubits
Fehlerkompensierte QGM
Anzahl der Qubits
Leichtere Bedienung
Digital Annealing – 2030
Gegenüberstellung QGM vs QA
Extrapolation der Qubits?
Wann ist es für die Industrie nutzbar?

## Slide 31
Q
A
&
Fragen richten sich an Praktikum und Basics
e.g. Frage zur Einzelleistung zb Interpretation der Auswertung oder Allgmein „was ist ein qubit“

## Slide 32: Quantum Gate Model Circuits
Jobset = [(0, 0, 1, 2, 1, 3), (1, 0, 0, 2, 0, 1)]

## Slide 33: Quantum Gate Model
Technische Daten zu den QPU‘s

## Slide 34: Key Takeaways – Embeddings
Good Embeddings had the most significant Impact
Minorminer could only find embeddings <500 variables
Even with good embeddings, the results varied largely

## Slide 35: Key Takeaways – Chain Strength
Max(QUBO) is – even if its suggested as a starting point – insufficient for consistent results
Scaled yields similar results (also scaled to largest bias of QUBO, but more refined than max(QUBO))
Best Results yielded torque compensation to ensure least amount of chain breaks

## Slide 36: Key Takeaways – Annealing Time
Annealing Time has to grow with problem size
BUT: with growing Problem Size the results overall were quite bad
Therefore the default Annealing Time of 20 mu s was always among the better solutions

## Slide 37: Key Takeaways – Annealing Schedule
Quench and Pause Schedules with (nearly all) possible combinations of parameters did not result in far better quality
The same for Reverse Annealing
Overall for small complexity slightly better results, but no “magic”

## Slide 38: Reverse Annealing Parameter Variations

## Slide 39: Primary Goal
Minimize the Total Number of Minutes over the Due Date
Higher Costs with every Time Step further over the Due Date
Different additional advancements for the Cost function:
JIT und ASAP Scheduling not relevant, since in everyday production the (many small, and “old school") workshops overload themselves with orders and can only deliver a third without delay -> not enough free time between operations to make this consideration worthwhile
Type | Meaning | Advantages
JIT | Just in Time Production | Lower cost of storage Time buffer for possible delays/errors
ASAP | Shortest Make span possible | possibility to test boundaries of production capability and eventually increase capacity

## Slide 40: Heatmaps

## Slide 41: Heatmaps

## Slide 42: Complexity of Flexible Job Shop Scheduling
Additional Complexity compared to Standard JSSP:
Different number of machines per operation (3, 2, 1)
Not every operation has to be included (e.g., only bending & painting)
  Note: Errors for n Operations: with more Operations in less Jobs <<< less Operations in more Jobs
  Graph by K. Kurowski et al.
Time for every Job and Operation different: 20sec, 30sec,…8min  multiples of 10 sec  ≈2000 Time Steps in 340min (Deadlines)
Complexity: O * M * T = 3 * 6 * 2000 = 36.000

## Slide 43: Phase Separation
Sum of all logical Tuples
QUBO
QUBO
QUBO
Tuples regarding bending only
Tuples regarding welding only with start time = end time bending
Tuples regarding painting only with start time = end time welding
+ Tuples without bending, but have welding with start time = 0
+ Tuples without bending/welding, but have painting with start time = 0
«The idea […] is that good solutions for smaller subproblems with less jobs and less operations might not necessarily be part of a good solution for the original problem, following operations can drastically change the picture. However, often in practice ‘early’ operations in a good solution of the smaller subproblem tend to stay rigid when compared to good solutions of the original problem.» – Denkena et al

## Slide 44: Heuristic approach: Rolling Time Windows
« The main idea behind the heuristic is to define a processing window and move it in time till the end of a schedule, so only a limited number of operations is considered. In other words, we iterate the processing window in time, and check all the operations if they fit into one of three categories, where: » – K. Kurowski et al
  wbegin : start time of window
  wend : end time of window
  si : start time of operation i
  pi : execution time of operation i
  Operations reaching out of the processing window (from the left or the right side), will be assigned additional parameters

## Slide 45: Bottleneck Identification as Prioritization for Phase Separation and Rolling Time Window
«In larger problems with many jobs, it is not practical to include all jobs in each iteration, so a choice about which jobs to exclude from the subproblem needs to be made each time. The idea in this approach is to assign a bottleneck factor bj(k) > 0 to each unfinished job j. […] These weight factors should reflect how much the job contributes to the overall make span of the problem.» – Denkena et al
In our case the length of each operation in each job defines the bottleneck
Also, the difference between make span and Due Date is decisive
Easier alternative to bottleneck factor bj(k): sort by ”length per operation” and “Δ Due Date – Total Time”

## Slide 46: Divide-and-conquer with D-Wave Leap Hybrid and QBSolv Hybrid Approach
two-level approach:
  The first level being the full problem QUBO instance
  The second level being the sub- QUBO sized to fit on the underlying D-Wave system.
The algorithm iterates through trials, with each trial consisting of a set of calls to a subQUBO solver (ideally the D-Wave system) for global minimization and a call to tabu search for local minimization.
from dwave_qbsolv import QBSolv
import neal
import itertools
qubo_size = 500
subqubo_size = 30
Q = {t: random.uniform(-1, 1) for t in itertools.product(range(qubo_size), repeat=2)}
sampler = neal.SimulatedAnnealingSampler()
Source: p.2 (Algorithm and Implementation )
https://docs.ocean.dwavesys.com/projects/qbsolv/en/latest/ _downloads/bd15a2d8f32e587e9e5997ce9d5512cc/qbsolv_techReport.pdf

## Slide 47: Schedule with QBsolve – 6 Jobs

## Slide 48: Final Schedules verified

## Slide 49: Schedule with D Wave – 3 Jobs

## Slide 50: Set of certain jobs by complexity
10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000
All run on:
        Generic Python JSSP Algo (pyschedule)
        QB Solve
        D Wave Simulated Annealer
        D Wave Advantage QPU
        Fujitsu QPU
        Fujitsu CPU
        D Wave Hybrid

## Slide 51: Jobs10: 4 Tasks, 5 Machines, 14 Timesteps
Ergebnisse (Energie -8.0):
QBSolv: 100 / 100
Dwave Neal 1000 / 1000
Dwave Advantage ≈ 300/ 1000
Fujitsu CPU 100 / 100

## Slide 52: Jobs20: 4 Tasks, 5 Machines, 17 Timesteps
Ergebnisse (Energie -8.0):
QBSolv: 100 / 100
Dwave Neal 1000 / 1000
Dwave Advantage ≈ 200/ 1000

## Slide 53: Jobs50: 5 Tasks, 5 Machines, 17 Timesteps
Ergebnisse (Energie -5.5):
QBSolv: 100 / 100
Dwave Neal ≈ 720 / 1000
Dwave Advantage ≈ 10 / 100

## Slide 54: Jobs100: 5 Tasks, 5 Machines, 54 Timesteps
Ergebnisse (Energie -8.6):
QBSolv: 100 / 100
Dwave Neal ≈ 550 / 1000
Dwave Advantage ≈ 0 / 100

## Slide 55: Next steps Annealing
Tasks | KW24 | KW25 | KW26 | Deadline
Finalized QUBO with Trumpf’s Input |  |  |  | 
Automatic Verification |  |  |  | 
Parameter Optimization for α, β, γ, δ |  |  |  | 
Produce results on D Wave and Fujitsu Annealers with small Problems (e.g. 2 Jobs) |  |  |  | 
Hybrid Approach with D Wave |  |  |  | 
Annealer Embedding, Parameters and Visuals |  |  |  | 
Start Paper and interpret results |  |  |  | 
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

## Slide 56: Next steps Annealing – cont`d
Prio | Task
1 | Finalize Parameter Optimization for α, β, γ, δ (QBSolv) and integrate methods in util.py
2 | Run on Fujitsu QPU’s (10, 20, 50, 100)
2 | Run on D Wave QPU’s (10, 20, 50, 100):
2 | verify Embedding and get Visualization
2 | Try with Annealer Parameters e.g., Chain Strength and Optimal Annealing Time
3 | Run Hybrid (10, 20, 50, 100, 500, 1000, 5000): D Wave Leap and QBSolv as Decomposers
Note: For Complexity 500 we cannot find an embedding – neither local (minorminer), nor via D-Wave EmbeddingComposite (also minorminer heuristic)!

## Slide 57: Output Jobs10

## Slide 58: Output Jobs20

## Slide 59: Output Jobs50

## Slide 60: Output Jobs100

## Slide 61: What is done – Group J
QAOA Circuit with Pennylane
  Classical Optimizer: Gradient Descent
Simulation on Rigetti Backend
IBM implementation
  With Pennylane
Rigetti implementation
  With Pennylane
  Over AWS
Progressbar implementation

## Slide 62: Progressbar - IBM

## Slide 63: Progressbar - Rigetti

## Slide 64: What is to be done
Interpretation of results
Optimizing Steps
Code Cleanup
Writing final paper (w/ Annealing Group)

## Slide 65: Submission Deadlines
Final Paper: 04.07.2021
Mgmt. Summary: 11.07.2021
Presentation: 15.07.2021

## Slide 66: Next Steps Gate Model
✓
✓
✓
✓
QAOA till Sunday
Simulation till Tuesday
Real-QC till Thursday

## Slide 67: Unsere Fragen an Sie
Welche Verallgemeinerungen/Vereinfachungen der Aufgabenstellung bezgl. der Bearbeitungszeiten sind möglich? Bspw. dürfen wir die Annahme treffen, dass der Biege-Prozess 30 Sekunden statt 20 Sekunden läuft?
  A: geringere Diskretisierung des Raums / State Space unausweichlich: Die Problemstellung wurde absichtlich (und nicht realitätstreu) so gewählt. Jede logische Simplifizierung ist erlaubt
Ist die von uns gewählte Darstellungsform der Operationen in Tupel sinnvoll gewählt? Aktuell stellen wir eine Operation wie folgt da:(OrderNo, PartNo, Operation, Machine, Time), wobei Operation angibt ob ein Biegen, Schweißen oder Lackieren in diesem Zeitfenster stattfinden soll, sowie Machine die Nummer der Maschine angibt.
  A: Sinnvoll, wenn es für uns passt und funktioniert – Müssen das Rad nicht neu erfinden
Welche Zielvariable bezgl. der Order-Verspätungen soll gewählt werden: soll die Anzahl der Verspätungen optimiert werden oder die Summe der Dauer der Verspätungen?
  A: Beides valide, aber besserer Weg: Summe der Verspätungsminuten. Lieber viele Unternehmen vertrösten, als einen Kunden zu verlieren, wegen einer massiven Verspätung.
  JIT und ASAP Scheduling nicht relevant, da im Alltag die (vielen kleinen, und „analogen“) Werkstätten sich mit Aufträgen überladen und nur ein Drittel ohne Verspätung ausliefern können  nicht genug freie Zeit zwischen den Operationen, dass sich diese Überlegung lohnt

## Slide 68: QGM Circuits: QUBO to Ising
def qubo_ising(QUBO):
qlen = len(QUBO)
ising = np.empty((qlen, qlen), float)
for i in range(0, qlen):
for j in range(i, qlen):
if i == j:
ising[i][i] = 1/2 * QUBO[i][i]
else:
ising[i][j] = 1/4 * QUBO[i][j]
ising[i][i] += 1/4 * QUBO[i][j]
ising[j][j] += 1/4 * QUBO[i][j]
return ising
ising = qubo_ising(QUBO)
print(ising)
Out:
[[ 4. 2. 2. 0.5 0.25 0.25]
[ 0.2 2.5 2. 0.25 0.5 0.25]
[ 0.2 0.2 0.5 0.25 0.25 0.5 ]
[ 0.2 0.2 0.2 3. 2. 2. ]
[ 0.2 0.2 0.2 0.2 1. 2. ]
[ 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 -1. ]]

## Slide 69
XO, M, T | X1, 1, 1 | X1, 1, 2 | X1, 1, 3 | … | X1, 2, 1 | X1, 2, 2 | X1, 2, 3 | … | X2, 1, 1 | X2, 1, 2 | X2, 1, 3 | …
X1, 1, 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X1, 1, 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X1, 1, 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X1, 2, 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X1, 2, 2 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X1, 2, 3 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X2, 1, 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
X2, 1, 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
X2, 1, 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0
… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0
XO, M, T | X1, 1, 1 | X1, 1, 2 | X1, 1, 3 | … | X1, 2, 1 | X1, 2, 2 | X1, 2, 3 | …
X1, 1, 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X1, 1, 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X1, 1, 3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
X1, 2, 1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
X1, 2, 2 |  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
X1, 2, 3 |  |  |  |  |  |  | 0 | 0
… |  |  |  |  |  |  |  | 0
69